## Slide 1: FPGA implementation (Nexys4) CO Lab4
Department of Electrical Engineering and SoC Research Center
National Chung Cheng University
助教:王紹宇、吳政憲

## Slide 2
Outline
實驗目的
實驗環境
實驗介紹
範例教學
課堂練習
作業說明
參考資料
附錄

## Slide 3
實驗目的
在之前課程已經學習如何使用Verilog實做RISC Processor中的MIPS CPU ，本次課程將介紹如何將前次課程實作的MIPS CPU 在Nexys4 DDR FPGA中進行驗證。

## Slide 4
在本實驗中同學將使用Xilinx的系統單晶片設計套件(Vivado Design Suite)及Nexys4 DDR FPGA進行驗證。
實驗環境

## Slide 5
Synthesizable Grammar
Inconsistency between Simulation and Synthesis
Synthesizable RTL Coding

## Slide 6
Synthesizable Grammar
在Verilog中，只有部分的語法能夠被合成(Synthesis)，有些語法在模擬(simulation) 時可使用但卻無法被合成，其多使用於testbench，大致分成兩個項目。
不能用於合成的「敘述」
不能用於合成的「運算元」

## Slide 7
Non-Synthesizable Description
不能用於合成的「敘述」，其在合成中會被忽略，多用於testbench：
time 設定單位時間 | `timescale 1ns/1ps
initial 只會在開始時被執行一次 | initial begin C L K = 1’b0; end
delay 延遲需要的單位時間 | #10 reset = 1;
EX:

## Slide 8
Non-Synthesizable Description
不能用於合成的「運算元」：
= = = 用於比較位元裡含有x(未知)或z(高阻抗) 的狀況。 | A = 3’Bz10 B = 3’B1z0 if(A= = =B) C = 1;
/、% 除法及取餘數的兼容性較差， 會依合成工具的不同，以不同方式實現且效率也不佳 | 
EX:

## Slide 9
Inconsistency between Simulation and Synthesis
些描述方式在模擬時會正確，但卻不是照著理想的邏輯被合成 而導致兩者結果不同，甚至無法合成。以下簡單介紹三種
Blocking / Non-Blocking Assignment
Combinational Feedback
Signal Conflict

## Slide 10
Blocking / Non-Blocking Assignment
Blocking, Non-Blocking assignment兩者雖看似相同，但實際上合成的結果卻是 不一樣的概念。
Blocking: 類似c語言的概念逐行執行，當clk升起時，將b值給a，再將a值給b，所以a=b=0。
Non-Blocking: 在clk升起時同時執行兩條assign指令，所以a = 0，b = 1。
假設初值a = 1，b = 0
Blocking Assignment
always@(posedge clk) begin
a = b;
b = a;
end
Non-Blocking不會應執行順序而有影響，但Blocking則有順序上的問題
假設初值a = 1，b = 0
Non-Blocking Assignment
always@(posedge clk) begin a<=b;
b<=a;
end

## Slide 11
Combinational Feedback
Combinational Feedback會造成許多問題，ex. 造成時序分析的困難，增加編譯的難度。 應避免assign的左右兩邊是相同的狀況。
always@(a or x) begin | always@(posedge clk) begin
if(a) begin x = x + 1’b1; | x_temp <= x; end
end else begin x = x; | always@(a or x_temp) begin if(a) begin x = x_temp+ 1’b1;
end end | end else begin x = x_temp;
 | end end
Combinational loop
bad
good

## Slide 12
Combinational Loop
上一部分提到Combinational Loop不是一個好的設計，在verilog中，沒有assign 的左右兩邊是相同狀況的，必須把變數和變數的下一個狀態的運算分開。
有時這樣的程式碼能夠存活，但會增加編譯的負擔。
如此可迴避該問題
Combinational loop

## Slide 13
Signal Conflict
我們可以從Vivado中的錯誤訊息發現，不能在兩個以上的always內對同一個reg 賦值。因為不能保證誰先誰後，Counter此時可能是1可能是0。

## Slide 14
Vivado教學-開新專案
2.
3.
4.
5.
1.

## Slide 15
Vivado教學-開新專案
6.
7.

## Slide 16
Vivado教學-開新專案
8.
13.
9.
10.
11.
12.

## Slide 17
Vivado教學-開新專案
14.

## Slide 18
Vivado教學-創建專案原始檔
按右鍵新增檔案
選擇檔案類型
constraints :新增.xdc檔
.xdc用來描述.v與實體線路的連接關係
design sources :新增.v檔
.v用來描述硬體行為
1.加入來源
2.選擇檔案類型
Nexys4 DDR FPGA 參考.xdc檔案： https://reurl.cc/W4yyk7

## Slide 19
Vivado教學-創建專案原始檔

## Slide 20
Vivado教學-加入專案原始檔
5.加入檔案
6.Copy到你的專案

## Slide 21
Vivado教學-合成燒入檔案
1.寫完程式存檔
2.合成產生燒錄檔
3.
4.
5.

## Slide 22
Vivado教學-燒入FPGA板
5.
6.
7.
8.
9.

## Slide 23
Nexys-4 DDR FPGA
請同學愛惜使用
本堂課程結束前請填寫財產借用單
中

## Slide 24
課堂練習
參考範例教學自行創建專案，新增“top.v” 及“Nexy4.xdc”兩檔案，並透過本次課程教學實作2個指撥按鈕使其能運算加 法、 乘法以及減法。
向助教Demo結果
佔Lab4成績30

## Slide 25
作業說明
把作業三完成的CPU及求最相近的兩個質數寫入Nexys4 需要包含：
  13個指撥作為輸入值(sw0~sw12)
  運算結果分別以前、後4個七段顯示器顯示
  使用reset重新計算新值
  說明文件(PDF)、CPU及求最相近兩個質數的專案
※說明文件需包含：程式說明、如何控制顯示器
正確運算(50%)
能正確運算且.bit檔檔案大小排序最小的二十個人(20%)
作業驗收時間為12/9(一) 以前上傳

## Slide 26: Nexys4 DDR FPGA的七段顯示器
不能同時讓八個七段顯示器顯示出不同的數字
利用視覺暫留，讓七段顯示器顯示數值
接線部分可以參考.xdc檔

## Slide 27
參考資料
Nexys4 DDR FPGA datasheet：https://reurl.cc/W4yyk7
https://drive.google.com/drive/folders/1JwQe7zAqIkelQGm7yd2MVoc6h5ztwOVh

## Slide 28: 附錄 CO Lab4
Department of Electrical Engineering and SoC Research Center
National Chung Cheng University

## Slide 29
VIVADO安裝
搜尋VIVADO

## Slide 30
VIVADO安裝
點擊VIVADO DESIGN SUITE

## Slide 31
VIVADO安裝
確認為VIVADODESIGN SUITE –HLXEDITIONS
點擊VIVADOHLX2017.3:WEBPACKANDEDITIONS …

## Slide 32
VIVADO安裝
填入個人資料後下載(此範例不需要修改)

## Slide 33
VIVADO安裝
點擊EX E檔開始安裝

## Slide 34
VIVADO安裝
開始安裝

## Slide 35
VIVADO安裝
等待安裝

## Slide 36
VIVADO安裝
USERNAME: colab
password : cocococo4*
LICENSE:
https://drive.google.com/file/d/1ddZw3QlqKx_4s5ate7_dDbikZX7GN5h/view?usp=sharing

## Slide 37
VIVADO安裝
加入LICENSE
1.
2.
選擇google drive下載的那個.lic檔即可